## Slide 1: Memory Interface Generator
Course Agenda
2023
Notes: 今天來介紹MIG這個IP
顧名思義就是一個控制Memory的介面
比較常看到的就是拿來控制DDR

## Slide 2: Agenda
Introduction to the DDR
MIG IP Setting
7Series FPGAs Memory Interface Solution
Calibration
How to access DDR via MIG
Notes: 那這是今天的Agenda
首先會大致講解一下DDR的構造跟運作原理
之後看一下MIG IP有哪些設定可以使用
下一次會講解如何校準
並透過一個Lab來說明如何使用MIG來存取DDR

## Slide 3: Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
2023

## Slide 4: What is the DDR?
Memory
ROM
RAM
DRAM
SRAM
SDRAM
DDR2
DDR3
DDR4
DDR5
Read
Read & Write
Faster
Higher storage capacity
Lower cost
Need to refresh
Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
DDR
Synchronous
Double Data Rate
Notes: 從DDR的全名可以知道它的特性(Click)
是一個可以讀也可以寫的RAM
Dynamic是因為他透過將電容充滿作為1 放空作為0 來分辨
但是使用電容就會發生電量慢慢流失 漏電的問題 所以他需要不停的刷新充電
而且他會跟CPU頻率同步 並且在clock的上升或下降沿都會動作
來做到兩倍的Data Rate
那現在做到DDR5 主要是性能數字上的差距

## Slide 5: What is the DDR?
Row & Column
Bank
Dimm
Rank
Chip
Channel
Notes: 關於DDR又可分為幾個層級來看
先從Dimm來看 就是我們一般購買的DDR的樣子 大家應該都不陌生(Click)
往上一層channel 就是跟CPU傳輸時常說的單通道雙通道(Click)
往下看到 這一塊一塊就是CHIP 那Rank就是把chip做分組 用一個chip select來切換

## Slide 6: What is the DDR?
R
O
w
Bank
Column
R
O
w
Column
Notes: 再往更底層看 如果把Chip拆開來看 會看到很大一片儲存矩陣(Click)
將這些矩陣做分區就是Bank 而Row跟Column就是構成矩陣的最基本單位

## Slide 7: How DDR work?
31bit_addr
001
10
1001000011
0110001101011100
Bank_addr
Bank_en
Row_addr
Column_addr
0011001100011010111001001000011
Row_addr
Column_addr
Bank
Notes: 那實際上DDR是怎麼運作的呢 從上一頁的內容繼續延伸
可以把Bank當成一個一個櫃子 在找資料的時候
會先去對第幾個櫃子 的第幾層ROW 最後再看是哪一個Column
所以實際在使用時 DDR會拿到一串編碼來獲得我們要讀取或寫入的Address
以這串編碼為例實際又可以拆成這幾個部分來看(Click)
Bank address Bank enable Row address Column address

## Slide 8: How DDR work?
00110
0110001101011100
31bit_addr
1001000011
Bank
e
-
Notes: 再來 當我們已經知道要使用哪一個Bank之後(Click)
因為我們的電容尺寸非常小 為了避免電容之間互相干擾(Click)
所以我們每次只會開啟一個row 來進行充電或放電的動作 其他row保持關閉狀態(Click)
最後再決定是哪一個column 做最後的輸出(Click)
但當我想要換row的時候 又出現一個問題 就是即便其他row是關閉狀態還是會有漏電問題
所以我每次想要換row的時候 就要重新refresh一次(Click)
那有關於DDR的基礎知識就先講到這
後面就來介紹MIG的一些IP設定

## Slide 9: MIG Setting
Course Agenda
2023

## Slide 10: MIG IP Setting
Notes: 從IP Catalog就可以把Mig叫出來
依據料件的不同 也有不同版本MIG IP可以選擇
第一頁可以看到Project的資訊後就可以下一頁

## Slide 11: MIG IP Setting
Notes: 這邊看你是要重新設計還是要修改,命名
再來看到這個Multi Controller

## Slide 12: Multi-Controller
PCB
FPGA
CLOCK
CLOCK
MIG2
DDR
DDR
MIG1
Controller1
Controller2
Notes: 就是說你這個Module裡面要塞幾個Controller
除了在設計上比較好管理以外影響比較大就是在clock上
假如今天兩個Controller都是用同一個source clock
做再一起就不用再煩惱第二個bfg跟clock要怎麼接(Click)
但要注意的是這個功能只能用在他列的memory上

## Slide 13: AXI-4 Interface
ARM
MIG1
AXI Wrapper
Master
Slave
Notes: 下一個是AXI4-介面主要是看使用者需求
像是如果要跟ARM這種使用AXI介面做連接的話
我們的Slave端MIG也要使用AXI介面才能溝通
勾了這項就會在我們原生的介面外包一個AXI Wrapper

## Slide 14: Ping Compatible
Notes: 兼容性 像我們有些料件他pin腳配置是相似的 就會顯示在這裡

## Slide 15: Ping Compatible
XC7A15T
XC7A75T
Notes: 像這邊以Artix7來舉例 可以看到15T跟75T的Ping腳是有兼容性的
實際看到他們的Pin腳配置(Click)
可以看到除了這區一開始沒有連接的部分以外
Pin腳的配置是相同的 所以如果剛剛有勾兼容性選項的話
就會盡量將pin腳配置在有相同配置的地方 讓日後如果要換開發版的話會比較輕鬆
(ug475)

## Slide 16: Memory Selection
Notes: 再來選擇使用的DDR 這邊可以注意到 如果前面使用Multi功能的話
只能使用DDR3 或其他這邊有提到的Memory

## Slide 17: Clock
DDR
MIG
User
sys_clk
ref_clk
2:1 or 4:1
400MHz
200MHz or 100MHz
Notes: 在這一頁稍微打住 跟MIG相關的有四種時鐘
給MIG一個主要的System clock 跟 一個Reference clock
Mig又會藉由System clock分給DDR跟User端各一個clock
這兩邊的頻率會維持一個2:1或是4:1
DDR端如果是400MHz User端就是200或100MHz
而這個Reference clock 主要是用在IO Delay上 是一個固定值 看料件的限制
如果sys_clk剛好等於ref_clk的限制的話 也可以當他的source

## Slide 18: PHY to Controller Clock Ratio
DDR
400MHz / 800mbps
200MHz /400mbps
16
32
Notes: 那為什麼有這個2:1 4:1的比例 主要是因為DDR速度比FPGA能做到的速度還要快
假設每10分鐘DDR可以流出16公升的水
但我們的FPGA跟你說 我一個水龍頭每十分鐘只能排8公升(Click)
那我們就多一個水龍頭 也就是增加data width的方式 讓傳輸兩端的速率相同
減少latch的產生 回到Vivado來看

## Slide 19: Controller Option
Notes: 如果我們DDR速度達到一定程度像800好了 就會強制鎖在4:1
就是因為這速度快到 我FPGA只能做到4分之1的速度
那這裡的clock就是指MIG給DDR的工作時鐘
而這裡給的限制範圍是這個料件本身的限制
建議就符合你的DDR規格的頻率 至於怎麼看呢
假如是美光的記憶體 就可以從他的料號裡面得知
125就是1250ps 那這個E就是他沒辦法整除所以15E代表1500.多
再來是Vccaux_io 我們每個io腳位都有他輸出的電壓1.5拉 3.3拉
為了要加快io的速度 所以預先給他一個電壓像這邊給的2v
2到1.5就會比你從0升到1.5還要快
如果這邊不是鎖住的話就要再去查料件裡面的建議規格
再來如果使用的memory這裡的選單沒有的話
就要自己建立 可以選個相近的模板在微調成自己的記憶體
那這裡有個問題就是選單裡是沒辦法選Data width
所以模板要記得先選相同data width再做微調
而記憶體的datw width 在料號的這裡可以看

## Slide 20: Data Width
MIG
DDR
32
16
DDR
16
16
MIG
DDR
MIG
DDR
16
16
Data/Storage
CLK/Addr/Command
Notes: 而下面的data width則是說Mig實際設計給DDR有多少位寬
假設今天我在這裡設置成Memory兩倍的Data Width 這個MIG就可以控制兩個DDR(Click)
不過要注意的是雖然Data width變兩倍 但出水口還是同一條
所以速度上不會變 只是讓你可以用命令切換訪問兩個DDR
如果跟用兩個MIG相比(Click)
最大的優勢就是可以省下控制或Addr的IO腳位
但兩個MIG還是有好處的歐 同一時間左邊只能讀或寫 右邊可以一讀一寫
看你設計上的需求
MASK是可能一次很多Bit的資料傳進來 但我只想修改某幾個bit
可能都是同一個Bank之類的 就可以把其他不需要更動的bit遮掉 來提升效率
那一個data mask信號線就對應8個bit

## Slide 21: Bank Machine
Notes: 再來看到bank machine
因為Mig到User端可能也不需要到這麼快的速度 看設計
所以又可以分為一個一個bank machine 來應對不同的user端需求
我水龍頭開一次水就流這麼多 可以同時供給你喝水的 灌溉的 澆花的
設置越高 效率越好 但花費的資源也越多

## Slide 22: Ordering
Bank
Row Hit
Refresh
Notes: ORDERING的話 前面有提到 每次換ROW的時候就要刷新一次
假設今天第一個資料 我已經開了一個ROW(點Row Hit)
如果下一個資料 也是在同一排 我就可以不刷新 這又稱為Row HIT
所以當你的資料經過排序 就可以增加Row hit的機率減少刷新頻率 提高效率
反之 就需要一直刷新 效率就會降低(點Refresh)
如果你選strict就是嚴格限制資料的順序

## Slide 23: Memory Option
Notes: 這一頁最上面的這個時鐘就是Mig本身的system clock
接下來看到Burst類型

## Slide 24: Burst
Notes: 首先先提burst的概念
就像體育老師下課跟學生說 收籃球歐(點籃球完點Burst) 收排球歐(點排球)
我每次下命令就是傳輸一串有關聯性的資料
可能我寫入的地址是一個一個遞增 或是像FIFO寫入地址相同
藉此簡化下指令的時間
每次就是 傳輸 啪啦啪啦 停止 傳輸 啪啦啪啦 停止

## Slide 25: Interleaved
Notes: 而Interleaved就是說 我一次Burst的資料如果超過一個Row
我會先寫進下一個bank裡 這樣我就可以減少刷新的頻率(點標題)
我把全部籃子推出來把籃球收完 收進倉庫裡 再推一組籃子出來收排球

## Slide 26: Sequential
Notes: 而Sequential則是寫在同一個Bank裡 一排寫完就刷新換行繼續寫(點籃球)
這樣的好處是說 就像前面bank machine有提到你可能一次是好幾個工作在進行
我可能籃球收到一半 (點排球)另外一班也拿排球羽球拍過來還
但因為我一直有在刷新一直有空的籃子可以去承接新的任務

## Slide 27: Bank
Notes: 所以一個Chip裡面的運作其實會比較像這樣
幾個bank組成 bank group去做不同的工作 在做burst傳輸的時候
有的Row hit 有的Refresh 各種工作狀態的疊加
再來繼續看Vivado 電阻我先跳過
chip select則是說當我判斷你有一邊的chip用不到的時候 就會把它關閉來節省功率(回Page20)

## Slide 28: Memory Address Mapping
ROW BANK COLUMN
BANK ROW COLUMN
00
01
11
10
00
01
11
10
00
01
11
10
00
01
11
10
Notes: Memory Address 呢 前面有提到(點標題)
一般來說 我們先找Bank再找Row 最後找Column
但如果像使用Interleaved這種方式 先寫完每個Bank的Row再換行
用右邊的編碼方式效率可能就比較好
一樣也是看你設計需求

## Slide 29: FPGA Option
Notes: 再來上面這兩個選項是問你的時鐘的來源
如果你是FPGA內部 從PLL接出來的 這種來源通常已經有接了一個BUFFER了
所以就選NO BUFFER 如果是外部就看你是single-end還是differential
reference clocK 主要是餵給IO Delay 有個規定的頻率也可以在文件裡查到
如果你前面的sys_clk跟這規定相同的話 來源也可以用sys_clk
高低位復位
debug signal mig會多給一條debug信號線讓你可以去接debug core 像ILA VIO等等
如果在800DataRate以下 可以用內部參考電壓 解放Vref作為通用I/O使用
XADC就是看是不是要順便生成數位類比轉換
這個的功用就是說他會去偵測內部的狀況 對運作作補償
像可能溫度過高 讓速度變慢 就會把delay設短一點之類的

## Slide 30: Impedance matching
R
R
R
Notes: 接下來談阻抗匹配 簡單講兩個目的
當我的外阻跟內阻越相近 我功率表現就越好
另外如果傳輸兩邊的阻抗差距太大 就會發生反射抵銷能量(回Page23)
所以這裡就是調外部的輸入跟輸出電阻 一樣在記憶體的文件裡查的到

## Slide 31: IO Power Reduction
MIG
DQ/DQS
Write
Read
DDR
V
GND
V
GND
R
R
R
R
Notes: DQ是實際傳輸的數據 DQS則是兩邊的同步信號
寫入時由MIG傳輸 讀取時由DDR傳出
所以我們理想的阻抗匹配會長這樣
寫入的時候 阻抗匹配(Click) 讀取的時候阻抗匹配(Click)
我全都要的結果就變這樣 輸出電壓的時候被我自己的電阻分掉電壓
所以這裡說 寫入或是不工作的時候就把這根拔掉(Click) 降低我IO的功耗

## Slide 32: FPGA Option
Notes: 而這頁則是調內部的阻抗
HP Bank裡可以使用DCI的功能 當溫度或電壓之類的環境因素改變
它就會自動調節這個電阻的大小
你也可以把相鄰I/O腳位cascade起來一起吃DCI調節過的參考電壓
IN_TERM則是在HR Bank裡做類似的功用
只是這個就沒有自動更改電阻的功能 只能預先給定固定值
Pin腳的設置 如果讀取XDC文件 可以一鍵驗證Pin腳

## Slide 33: Bank and Source
Notes: Bank 的放置 其實這裡顯示的Bank位置就很像我們實際的FPGA架構(Click)
他有一個限制是說每三個垂直得Bank
Addr跟Control要放在Data Bank的中間
再下一頁就是這些Source的接線了 (Click)
而你接的這些clk也會限制你要接在垂直的Bank裡
最後兩個 中間這個是IP初始化完成信號
後面則是錯誤信號

## Slide 34: 7Series FPGAs Memory Interface Solution
Course Agenda
2023

## Slide 35: 7Series FPGAs Memory Interface Solution
Handshake Signal
Write
Read
Write
refresh & calibration
Notes: https://docs.xilinx.com/v/u/1.4-English/ug586_7Series_MIS
那這邊是MIG的Native interface
右邊是跟DDR溝通 我們只要接對Pin腳就好 把重點放在左邊User端
首先MIG會輸出一個上一頁提到的初始化完成信號 我們才能開始作業
再來從控制信號開始address command 還有這兩個互為handshake信號

## Slide 36: Command Path
Notes: 當cmd為0 代表寫入 為1代表讀取
而下面這兩個互為握手信號 當user端準備動作時en升高
等待MIG發出ready信號 兩者皆為1時才開始寫入或讀取

## Slide 37: Write Path
Notes: 這是寫入的時序圖 可能會有三種情況
1.握手信號成立 同時寫入數據
2.因為數據可能先寫進別的地方 像是FIFO
所以我寫入的時間比握手信號成立還要早
3.握手信號成立之後才開始寫入 但不能超過兩個周期

## Slide 38: Read Path
Notes: 讀取的話就比較簡單 握手信號成立後
等待驗證信號成立以後才讀取數據 所以讀取會晚幾個週期才動作

## Slide 39: User Refresh & User ZQ
Notes: 最後就是刷新或是校準請求
完成之後 就會回你一個響應
那我今天就講到這邊 下次從校準開始講
最後再講LAB

## Slide 40: Calibration
Course Agenda
2023

## Slide 41: Calibration
MIG
DDR
Write
DQ
DQS
Read
DQ
DQS
Notes: 為了做到User端跟DDR之間同步
在初始化完成之後我們還要做一次校準才能開始使用
那校準主要是瞄準DQS跟DQ
因為各種原因像是物理因素 或是佈線長短等等而造成的各種誤差問題
那我們就順著流程圖 一步一步來看校準的步驟

## Slide 42: Phaser Lock
CLK
DQS0
DQS1
Notes: 在Reset跟初始化之後 就開始鎖相位
一開始先鎖Clock與第一個DQS (Click)
將DQS0的上升沿對齊最接近的CLK上升沿
之後把其他的DQS對齊DQS0 (Click)
都對齊之後就等於所有的DQS跟CLK相位都鎖住了

## Slide 43: Write Leveling
T-topology
MIG
SDRAM
SDRAM
SDRAM
SDRAM
Clk/Addr/Command
Stroge/Data
Notes: 下一步是Write Leveling
原本DDR的Layout方式 為了避免Controller
到各個DRAM的時間不同 所以會採用T-topology
但是這種方式會造成佈線非常壅擠(Click)

## Slide 44: Write Leveling
Fly-by
Clk/Addr/Command
Stroge/Data
SDRAM
SDRAM
SDRAM
SDRAM
MIG
Notes: 所以在DDR3之後就改採用這種Fly-by的LayOut方式(Click)
但如此一來就會發生各個DRAM到MIG時間不同的問題

## Slide 45: Write Leveling
CLK
DQS0
DQS1
Notes: 所以我們就會做一次Write Leveling
把各個DQS的時序對齊(Click)

## Slide 46: Read Leveling
Clk/Addr/Command
Stroge/Data
SDRAM
SDRAM
SDRAM
DQS
DQ
SDRAM
MIG
Notes: 再來因為差動信號的DQS跑得又比Single-end的DQ還要快(Click)
而且實際封裝傳遞的路徑也有差異
所以要做一次Read Leveling來調整

## Slide 47: MPR Read Leveling
CLK
DQS0
0
DQS1
DQ0
0
1
Notes: 而Read Leveling就會把DQ放在DQS週期的中間(Click)

## Slide 48: MPR Read Leveling
CLK
DQS0
0
DQS1
DQ0(Write)
0
1
Notes: 同樣的在寫入的時後也會發生這個問題
所以針對寫入的DQS跟DQ也要再做一次一樣的動作(Click)
把DQ拉到DQS的中間

## Slide 49: Write Calibration
CLK
DQS0
DQS1
t0
t1
t2
t0
t1
t0
t1
Notes: 再來因為剛剛Write Leveling的時候是找一個最近的CLK邊沿對齊
這個步驟就是抓到正確的CLK週期來對齊(Click)

## Slide 50: Read Leveling & PRBS
DQS0
0
DQ0
0
1
DQ1
DQ2
0
1
0
1
Notes: 不過實際情況下還是可能會因為溫度電壓等等外在因素的不同
造成你DQ實際傳來的速度不一致
而實際能得到正確資訊的區域就只有這一小塊而已
所以我們會透過增減DQS Delay的方式
將DQS的正中間對到這個區域的正中間
來得到最大的容錯範圍(Click)
而PRBS則是透過這個中心點
去計算實際距離這個容錯區域到底是多少
方便上一章節有提到XADC這種來做動態的補償校準

## Slide 51: Conclusion
CLK
DQS0
DQS1
DQ0
0
1
DQ2
0
1
DQ1
0
1
t0
t1
t2
t0
t1
t0
t1
Notes: 最後順著流程圖做一次總結
在Reset跟初始化之後 先鎖CLK跟第一個DQS相位(Click)
再鎖DQS0跟其他DQS的相位(Click)
同步各個DQS時間 將DQ放到DQS中間(Click)
對齊正確的CLOCK週期 最後抓出DQ的容錯範圍(Click*2)
那有關於校準的觀念就到這邊 接下來就來實際透過MIG存取DDR

## Slide 52: MIG_Test Lab
Course Agenda
2023
Notes: 我們會利用MIG寫一個測試的Project
而這個Project會從地址0開始寫一個定量的數據到DDR3
再從地址0開始讀取之前寫入DDR3的數據
同時判斷讀寫數據是否一致 反覆循環讀寫

## Slide 53: IP Example Design
Notes: project建立完成之後 就可以從IP Catalog中建立MIG
因為前面有大致講解了IP的設定 這邊就不講太多
建立新設計 使用原生介面 選擇DDR3料號跟電壓
MIG的工作時鐘設定250MHz
System clock跟Reference Clock設定No buffer
等等會用clock wizard建一個PLL來提供 PIN腳設定 建立
之後再來建立Clock input為了講解方便這裡設定100MHz
輸出250M與200M兩個時鐘源 完成之後就來打開MIG IP的EX

## Slide 54: Example Design Simulation
Notes: 直接先看Simulation的結果(先點 如果需要重跑就往下講)
當初始校準信號拉高就代表我們的MIG已準備就緒
而cmd為0時代表寫入 1代表讀取
唯有兩組的握手信號同時成立才寫入資料 那前面有提到寫入的三種時機
那這裡就是同時寫入 所以end與寫入請求同時拉高
而且address與data數據同時變化

## Slide 55: Example Design Simulation
Notes: 讀數據時則是在過了幾個週期之後
驗證信號拉高且握手信號成立才開始讀取

## Slide 56: Simulation Setting
Notes: 接下來我們就開始實際設計 為了觀察內部信號的變化
要先建立一個正確的simulation環境 這邊就可以先使用example提供的模擬檔案
先從剛剛打開的example裡把這四個檔案添加過來
左邊兩個 一個是DDR3的實例化檔案 一個是DDR3相關的參數文件
右邊兩個則是testbench跟wire delay檔
之後修改testbench檔裡的CLKIN Period 也就是我們前面生成時鐘的輸入週期
這裡的單位是ps 像我們前面設定的是100MHz 所以這裡要改成10000ps
再來更改實例化的module name跟clock配置 因為我們改從內部的PLL生成
所以這裡可以把參考時鐘先註解掉

## Slide 57: Top Module
ddr3_dqs_p[1:0]
ddr3_dqs_n[1:0]
Top Module
DDR3
ddr3_addr[13:0]
ddr3_ba[2:0]
ddr3_cas_n
ddr3_ck_n[0:0]
ddr3_ck_p[0:0]
ddr3_cke[0:0]
ddr3_cs_n[0:0]
ddr3_dm[1:0]
ddr3_ras_n
ddr3_reset_n
ddr3_we_n
ddr3_odt[0:0]
tg_compare_error
Init_calib_complete
sys_clk_i
sys_rst
ddr3_dq[15:0]
Notes: 再來TOP Module的編寫 可以參考範例的端口接法
那這裡把它簡單整理成這個形式 除了與DDR3連接的部分就剩下時鐘與reset兩個輸入
跟偵錯與初始校準完成兩個輸出信號

## Slide 58: Simulation Setting
Clk_wiz_0
Mig
sys_rst
sclk
clk_250m
clk_200m
tg_compare_error
app_sr_req
app_ref_req
app_zq_req
Init_calib_complete
Notes: 那我們這邊先準備了一個最基礎的Top Module來做Simulation
實例化了clk跟mig兩個ip MIG的DDR3這一端已經連接好了
User端則先空接 另外依據Xilinx的推薦這三條信號線也要預先拉0
實際的CODE大概長這樣 可以看到基本與範例的寫法差不多

## Slide 59: Simulation Setting
Notes: 接下來先跑一次模擬 大概要等到100多us 初始校準完成信號才會成功拉起
這個信號拉起才代表我們建立了一個時序正確的模擬環境
下一步就來完成我們的user端

## Slide 60: Application Interface
Mig
tg_compare_error
Init_calib_complete
APP
ui_clk_sync_rst
ui_clk
app_addr[ADDR_WIDTH-1:0]
app_cmd[3:0]
app_en
app_rdy
app_wdf_data[DATA_WIDTH-1:0]
app_wdf_wren
app_wdf_end
app_wdf_rdy
app_rd_data[DATA_WIDTH-1:0]
app_rd__data_valid
Notes: MIG到APP一樣可以參考example的接口配置
可以看到top modul裡的applicatio有哪些port
由MIG提供User端 clk 同步復位 校準完成信號
User端比對資料後生出的偵錯信號 以及前幾章談到的這些線路
由example可以得到Addr_width是28
Data width是前面設定的data width乘上一次burst 長度8
我們前面設定是16 所以這裡就是16*8 = 128

## Slide 61: State Machine
IDLE
WAIT
WRITE
READ
Init_calib_complete == 1
Init_calib_complete == 0
Count != TEST_DATA_RANGE
Count == TEST_DATA_RANGE
Count == TEST_DATA_RANGE
Count != TEST_DATA_RANGE
Notes: 線路的配置完成之後 接下來處理狀態機
在初始的IDLE狀態 等待MIG IP初始化完成之後跳到WRITE狀態
每寫入一次我counter+1 address+8
這邊將寫入資料設為計數器 當我寫入到測試範圍最後一筆資料時
進入WAIT狀態 counter跟address歸零等待一個周期之後進到READ狀態
一樣每讀一次counter+1 address+8
讀到最後一筆資料時兩者歸零回到IDLE狀態
接下來就來看完成的Code
Cmd 的部分當狀態為寫入時指派為0 讀取時指派為1
寫入時 當mig傳來的兩個ready信號都拉高時 user端請求信號也拉高 完成握手信號
或是讀取時 只看這一組的握手信號 另外把我們寫入讀取的資料指派為一個計數器
為了模擬方便 記數到第一千筆資料時結束
下面則是狀態機的部分跟剛剛談到的動作相同就不多說 最後則是比對資料是否有誤
最後另外宣告了一組reg承接讀進來的資料 又因為我們傳進來的資料是一組計數器
所以這邊再做一組計數器來當作對比的資料 如果兩邊資料比對不一致錯誤信號就會拉高
最後看一下模擬結果
初始信號成功拉起 寫入時兩組握手信號成立數據同時寫入
讀取時經過幾個週期 valid信號拉高 且資料比對正確

## Slide 62: Thank you very much for your attention!
Course Agenda
2023